8. třída						36.

Vedení elektrického proudu

- el. proud - usměrněný pohyb volných částic s el. nábojem

- tyto částice se vyskytují pouze ve vodičích - el. proud může procházet jen vodičem

PS: jak rychle se elektrony pohybují? ( velmi pomalu, asi 0,1 nm/s

Pokus: sestavit jednoduchý obvod se dvěma žárovkami, sepnout spínač, která žárovka se dříve rozsvítí? ( obě stejně, elektrony se dají do pohybu ve všech místech

- ihned po připojení zdroje se ve vodiči vytvoří el. pole (to okamžitě působí na volné elektrony v celém obvodu ( všechny jsou současně uvedeny do pohybu

- el. proud vedou i kapaliny (vodné roztoky solí a kyselin) a plyny, pokud obsahují kladné nebo záporné ionty; kapalina např. roztok NaCl:

- směr elektrického proudu v obvodu je (dohodou stanoven) od kladného pólu k zápornému pólu zdroje

### Zkuste společně navrhnout, sestavit a posléze odprezentovat obvody:

- jednoduchý – zdroj - 1 spínač – 1 žárovka

- rozvětvený – zdroj - 1 spínač – 2 žárovky každá v jedné větvi

- rozvětvený – zdroj - 2 spínače – 2 žárovky každá v jedné větvi, každý spínač vypíná jednu žárovku

- jednoduchý – zdroj - 2 spínače – 1 žárovka – žárovka svítí jen když jsou sepnuté oba spínače

- rozvětvený – zdroj - 2 spínače – 1 žárovka svítí, když je zapnutý libovolný jeden (nebo oba) spínače

- rozvětvený – zdroj - 2 přepínače – 1 žárovka, systém schodišťového vypínače – libovolný přepínač vypíná/zapíná žárovku