8. třída						40.

Elektrický odpor, Ohmův zákon

# Pomůcky: různé typy rezistorů

Pokus:

- měříme procházející proud a napětí na rezistoru, výsledky zapisujeme do tabulky

| U(V) napětí | I(A) proud | U:I (podíl napětí a proudu) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,02 | 100 |
| 4 | 0,04 | 100 |
| 6 | 0,06 | 100 |
| 8 | 0,08 | 100 |
| 10 | 0,1 | 100 |
| 100 | 1 | 100 |

Podíl napětí a proudu v určité části vodiče je vždy stejný ( každý vodič má určitý

elektrický odpor definovaný vztahem:

Jednotkou el. odporu je 1 Ω [ohm].

##### Rezistor - 	- součástka v el. obvodu o určitém el. odporu

Ohmův zákon:

El. proud I v kovovém vodiči (!) je přímo úměrný el. napětí U mezi konci vodiče.

(čím větší napětí, tím větší proud, ale také čím větší odpor, tím menší proud!)

( také  U = R . I

- platí jen pro kovové vodiče! Existují součástky, pro které Ohmův zákon neplatí!

### Zkusit proměřit nějaké obvody