8. třída						43.

Výsledný odpor rezistorů vedle sebe

# Pomůcky: zapojení podle obrázku

- tak, jak je to s paralelním zapojením?

Pokus:

(  I = I1 + I2

Proud v nerozvětvené části se rovná součtu proudů v obou větvích.

( U1 = U2 = U  (

Napětí na obou větvích je stejné.

;        ;

Jestliže   I = I1 + I2   , potom    , nebo také

Převrácená hodnota výsledného odporu dvou rezistorů spojených v el. obvodu vedle sebe se rovná součtu převrácených hodnot odporů obou rezistorů.

Poměr proudů v jednotlivých větvích se rovná převrácenému poměru jejich odporů (tam, kde je menší R je větší I):

I1 : I2  =   R2 : R1

# Text boxes

| I(mA) | I1(mA) | I2(mA) | U1(V) | U2(V) | U(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37,5 | 30 | 7,5 | 3 | 3 | 3 |
| 75 | 60 | 15 | 6 | 6 | 6 |
| 112,5 | 90 | 22,5 | 9 | 9 | 9 |
| 150 | 120 | 30 | 12 | 12 | 12 |
| 187,5 | 150 | 37,5 | 15 | 15 | 15 |