9. třída						2.

Využití elektromagnetu

- v okolí cívky s proudem vzniká mag. pole, obrovská výhoda, lze „vypnout“ magnet

Elektromagnet – cívka s jádrem z magneticky měkké oceli.

proč z měkké oceli?

##### Elektrický zvonek

##### při sepnutí spínače cívka s proudem přitáhne železnou kotvu a tak obvod přeruší

##### kotva se díky pružině vrátí zpět a tak obvod opět uzavře.

A – palička

B – zvonek

E – elektromagnet

T – šroubek,dotyková pružina

U – zdroj el. napětí

K – zvonkový vypínač

##### Elektromagnetický jistič

- chrání elektrické spotřebiče i vedení před zkratem nebo dlouhodobým přetížením

- dojde-li ke zkratu, proud v cívce se prudce zvýší, mag. pole cívky přitáhne kotvu, čímž vypne proud

- poté se jistič musí ručně opět zapnout

- jističe nahradily starší pojistky

##### Elektromagnetické relé

- cívka

- jádro z magneticky měkké oceli

- pohyblivá kotva

- pružné kontakty

- místo připojení ovládaného zařízení

Slouží k řízení jednoho obvodu (řízený obvod) pomocí druhého (řídícího) obvodu.

Magnetické pole elektromagnetu je tím silnější, čím větší proud cívkou prochází a čím více má cívka závitů.

Podívejte se také na:

http://www.youtube.com/watch?v=SwQdvePb6Y4

http://www.youtube.com/watch?v=QjszJEncew8

http://www.youtube.com/watch?v=RaN39PZF15Q

Použité zdroje:

obr. 1 - [cit. 2011-09-11]. Dostupné pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electric_Bell_animation.gif

obr. 2 – [cit. 2011-09-11]. Dostupné jako volné dílo  na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Schema_rele2.PNG

# Text boxes

Obr. 1

Obr. 2