9. třída						4.

Elektromotor

- otáčivá cívka s proudem se v magnetickém poli trvalého magnetu natočí vždy tak, že nesouhlasné póly cívky a magnetu jsou vždy u sebe

- jak moc (o kolik stupňů se takto cívka může natočit?)

- rotor (kotva) je přes oranžový komutátor připojen ke zdroji stejnosměrného napětí

- stator (se netočí) je tvořen dvěma velkými permanentními magnety

- vzhledem k polaritě statoru a rotoru se souhlasné póly (barvy) odpuzují a rotor se otáčí

- opačné póly se přitahují, rotor se stále otáčí

- v okamžiku, kdy se rotor dostane do vodorovné polohy, dojde na komutátoru k přepnutí polarity magnetického pole rotoru

Komutátor

- mění směr proudu v cívce

- dva el. vodivé poloprstence navzájem oddělené izolací

- každý z nich je pevně a vodivě spojen s jedním koncem vinutí cívky

- ke kroužku s poloprstenci přiléhají z opačných stran pružící kovové kartáčky

- kartáčky jsou připojeny ke zdroji

Elektromotor je založen na otáčení cívky s proudem v magnetickém poli. Je to stroj, ve kterém se elektrická energie přeměňuje na pohybovou energii. Nepohyblivá část elektromotoru (stator) je tvořena trvalými magnety nebo elektromagnety. Otáčivá část elektromotoru (rotor) se skládá z jedné nebo více cívek s jádry z magneticky měkké látky.

Součástí elektromotoru je komutátor, který mění směr proudu v cívkách rotoru elektromotoru, a tím umožňuje jejich stálé otáčení.

Použití: pohon tramvají, elektrických lokomotiv, vysavače, pračky, elektrického vláčku ...

Použité zdroje:

- Obr. 1 - [cit. 2011-09-24] – dostupné pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electric_motor_cycle_1.png

- Obr. 2 - [cit. 2011-09-24] – dostupné pod licencí Creative Commons na http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electric_motor_cycle_2.png

- Obr. 3 - [cit. 2011-09-24] – dostupné pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electric_motor_cycle_3.png

Zkus se podívat také na:

- http://www.youtube.com/watch?v=ueMQg29WmHw&feature=results_main&playnext=1&list=PL81EEE8189FDB7C50

- http://www.youtube.com/watch?v=TBIZzRH8aLI

- http://www.youtube.com/watch?v=Yyxv0JL0lxU

- http://www.youtube.com/watch?v=Q2mShGuG4RY

- http://www.youtube.com/watch?v=YO-o5d7EMb4&NR=1

- http://www.youtube.com/watch?v=7tEsJ-xAoEQ

# Text boxes

Obr. 3

Obr. 2

Obr. 1