9. třída						4.

Elektromagnetická indukce

- v okolí cívky s proudem vzniká magnetické pole, může nějak vytvářet magnetické pole elektrický proud?

- při změně magnetického pole v okolí cívky vzniká na jejích koncích indukované napětí

- v uzavřeném obvodu indukovaný el. proud

- velikost indukovaného proudu závisí na:

  - rychlosti změny mag. pole v okolí cívky (čím rychleji změna mag. pole, tím větší indukovaný proud)

2 obrázky pomalu se pohybující a rychle se pohybující magnet v blízkosti cívky indukuje malý, větší proud

  - velikosti mag. pole („síle“ magnetu)

  - množství závitů na cívce

  - vložením jádra z mag. měkké oceli

2 obrázky malý magnet, velký magnet v blízkosti cívky – velký indukuje větší proud

2 obrázky 2 stejné magnety indukují u dvou různých cívek různé proudy (v cívce s více závity větší proud)

- směr indukovaného proudu závisí na směru pohybu a rozložení pólů magnetu:

2 obrázky magnet se pohybuje opačnými směry – směry indukovaného proudu jsou opačné

2 obrázky magnet opačně orientovaný se pohybuje opačnými směry – směry indukovaného proudu jsou opačné než v předchozím příkladě

- elmag. indukce vznikne i mezi dvěma cívkami (jedna slouží jako elektromagnet)

# Text boxes

A

zdroj el. napětí

primární cívka

sekundární cívka