9. třída						6.

Vznik střídavého proudu

stejnosměrný el. proud – směr proudu je stále stejný

střídavý el. proud – směr proudu se opakovaně mění

Rovnoměrným otáčením cívky v magnetickém poli vzniká střídavý proud. Jeho časový průběh je znázorněn sinusoidou.

Perioda – doba, za kterou se průběh střídavého proudu opakuje

Kmitočet (frekvence) střídavého proudu f udává počet period (otáček) za 1 sekundu. Jednotkou frekvence je 1 Hz (hertz).

Generátor

- někdy se otáčí cívka, jindy magnet

- pokud se otáčí se cívka, proud se musí odvádět pomocí kartáčků nebo komutátoru

- někdy jsou cívky dvě → primární a sekundární → jedna je napájena, v druhé se indukuje proud

Generátor vyrábí elektrickou energii z pohybové energie.

alternátory – vyrábí střídavý proud

Generátory

dynama – vyrábí stejnosměrný proud

Vyzkoušej také:

http://zcsol.cz/index.php?s=diktaty/spust&jmeno_diktatu=F9_06_vznik_sridaveho_proudu.txt