9. třída						7.

# Měření střídavého proudu a napětí

Měříme ampérmetrem (voltmetrem) určenému k měření střídavého proudu (ukázat na příkladu). Ampérmetr (voltmetr) v tomto případě naměří efektivní hodnotu proudu (napětí).

Im ….. max. hodnota proudu

Um ….. max. hodnota napětí

Pro tyto hodnoty platí:

I=0,7 Im 		U=0,7 Um

Střídavý proud má stejný výkon jako stejnosměrný proud o velikosti odpovídající efektivní hodnotě střídavého proudu.

Na měřidlech pro stejnosměrný proud najdeme značku – (nebo také DC), na spotřebičích pro střídavý proud značku ~ (nebo také AC).