9. třída						8.

Transformátor

opakujeme: generátor, alternátor, dynamo, tepelná elektrárna

- slouží ke změně napětí

- skládá se ze dvou cívek nasazených na společné železné jádro:

N1 počet závitů primární cívky                                                                  N2 počet závitů sekundární cívky

~	    V

primární cívka	sekundární cívka

Schematické znázornění:

železné jádro

Připojením primární cívky ke zdroji střídavého napětí se napětí indukuje i na cívce sekundární. Poměr počtu závitů obou cívek je stejný jako poměr napětí:

Vstupní i výstupní napětí má stejný kmitočet. …transformační poměr

Je-li U2 > U1 ….. transformace nahoru, je-li U2 < U1 ….transformace dolů.

Jestliže trafo mění napětí, musí se něco dít s ostatními veličinami:

Příkon transformátoru			Výkon transformátoru

P1=U1.I1					P2=U2.I2

P1=P2  ((( U1.I1=U2.I2  ( Transformátor nezvyšuje výkon! (Zákon zachování energie)

( Kolikrát se zvýší napětí, tolikrát se sníží proud.  (nepřímá úměrnost)

| Číslo měření | U1 | U2 | transformační poměr p (U2:U1) | p větší nebo menší než 1 | transformace nahoru/dolů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 6 | 0,5 | p < 1 | ↓ |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |