9. třída						9.

Rozvodná elektrická síť

Američan T. A. Edison – 1882 – New York – první veřejná elektrárna na světě

- 4 dynama o napětí 200 V

- dva tisíce žárovek do vzdálenosti 100 m

- obrovský hluk a kouř (parní pohon)

Francouz Depréz – stejnosměrný proud na vzdálenost 57 km –  ztráty

- kde se energie ztratila? → díky velkému odporu přeměna na teplo

Srb Nikola Tesla – problémem je příliš velký proud → vysoké napětí a malý proud přenesou vysoké energie: el. výkon  → když zvětším napětí, prochází malý proud

poslední problém, jak zmenšit vysoké napětí na nízké → TRANSFORMÁTOR

- nízké napětí a vysoký proud - velké ztráty ve vedení

- energie se proto na velké vzdálenosti přenáší při vysokém napětí a malém proudu:

Přenos energie z elektrárny ke spotřebiči

sd

vedení

velmi vysokého napětí VVN

(stovky km)

vedení vysokého napětí VN

(max. desítky km)

koneční spotřebitelé (třeba Madla nebo Šimon)

rozvody nízkého napětí NN max. 1 km

# Text boxes

Generátor elektrárny

6 - 10 kV

Transformátor

v elektrárně (VVN)

6 – 10 kV

na

220 - 1000 kV

oblastní transformátor

220 - 1000 kV

na

22 kV

místní transformátor

22 kV

na

230 V