9. třída						12.

Vedení elektrického proudu v plynech

Pokus: El obvod neuzavřen, prochází proud? Přiblížit oba konektory téměř k sobě, bude proud procházet teď? (( NE(( vzduch je za běžných podmínek izolantem

Může být proud vzduch vodivý? ( ANO ( např. blesk?

( Mezi mrakem a zemí velmi silné el. pole ( to urychluje několik málo přítomných iontů ( ty naráží do doposud pokojných molekul a vznikají nové ionty ( IONIZOVANÝ PLYN, vodivost velmi rychle stoupá ( Jiskrový výboj, vzduch se od něho prudce zahřeje, změna tlaku vzduchu, proto hrom

Sami blesk? ( těžko, potřebujeme velmi vysoké napětí

Elektrický oblouk: Dvě elektrody na vysokém napětí se dotýkají, v místě dotyku vysoká teplota, ze zdroje vylétají rychle letící elektrony ( malá vrstvička ionizovaného, silně zahřátého a zářícího plynu (5 000 °C) ( používá se k tavení kovu nebo při obloukovém svařování

Svářečka: Jednou elektrodou je svařovaný kov, druhou elektrodu drží svářeč v izolovaném držáku.

Elektrický výboj ve zředěném plynu: proč zředěný? Elektrony narážejí méně často do molekul získají větší rychlost, občas příměs jiného plynu ( plyn září různými barvami ( reklamní výbojky

Vedení elektrického proudu v plynech

- el. proud prochází plynem jen pokud obsahuje dostatečné množství iontů

- ionty vznikají štěpením molekul nárazem rychle letících elektronů

Příklady : 	jiskrový elektrický výboj (blesk)

elektrický oblouk (svářečka)

elektrický výboj ve zředěných plynech

DÚ nepovinně: nakreslete obrázky (blesk, svářeč, trubice)