9. třída						14.

Polovodiče typu N a P

křemík – nejpoužívanější polovodičový materiál (dále arsenid galitý, selenid kademnatý, sulfid kademnatý)

- elektrické vlastnosti nezávisí jen na osvětlení a teplotě, ale také na „čistotě“ látky

- krystal křemíku - při nízkých teplotách - velký odpor

- dá se snížit nahrazením některých atomů jinými

- vznikne polovodič typu N nebo typu P

- polovodiče - při velmi nízkých teplotách nevedou el. proud

- zahříváním se uvolňují některé elektrony z vazeb a způsobují zvýšení jejich vodivosti

- přidáním vhodné příměsi - pol. se stane vodivým

- převládají-li volné elektrony - polovodič typu N (negativní vodivost)

- převládají-li volné díry - polovodič typu P (pozitivní vodivost)