9. třída						17.

Elektrické spotřebiče v domácnosti

doma – všechno možné na elektřinu

ochranný (zemnící) vodič (zelenožlutá izolace)

bývá připojen k vnějším kovovým součástem, chrání

před úrazem

nulovací vodič (modrá izolace) je vodivě spojen se

zemí

fázový vodič (hnědá nebo černá izolace)

Mezi fázovým a nulovacím vodičem je napětí 230 V. vodiče jsou většinou dvojitě izolovány .         ( značka pro dvojitou izolaci

Zásady při práci s elektrickými spotřebiči:

- návod k použití (někdy zvláštnosti u ledničky atd.)

- správné napětí (autodráha atd.)

- kontrola přívodní šňůry (často žehlička s prodřenou šňůrou, sekačka na trávu, ruční pila, vrtačka ..)

- chránit přívodní šňůru (ostré hrany, teplo…)

- vytahování zástrčky (držíme za zástrčku, ne za šňůru)

uvnitř zkrat?

pokud je plastový – dvoupramenná šňůra, nekopne  mě to, protože jsem izolován plastem (mixéry a holící strojky mají pohyblivé spoje mezi motorkem a hřídelí z plastu)

pokud je kovový – třípramenná šňůra, kryt je uzemněn, v případě, že se dotkne fázový vodič krytu, dojde okamžitě ke zkratu, vyhodí to pojistky, v případě, že se současně dotknu, bude mnohem větší proud procházet ochranným vodičem než mnou ( neublíží mi to

#### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- nebezpečné je především jakkoliv propojit fázový vodič se zemí (mokrý hadr v zásuvce atd. )

Podle normy je bezpečné napětí nejvýše 25 V || a 12 V~.  U proudů to je 25 mA || a 10 mA ~.

Tyto hodnoty odpovídají vlhkému prostředí, proč? ztuhnutí svalů na rukou, křeče, popálení, poškození orgánů, nebezpečí se zvyšuje, prochází-li déle než dvě sekundy a prochází-li přes srdce

Př.: Jak velký proud prochází lidským tělem při napětí 230V a odporu 10k(?  (=23 mA) ( to je moc!)

Nejdůležitější zásady: -nedotýkat se odkrytých el. zařízení, mokré ruce x el. zařízení, ve vaně, ve vodě – nefénovat se ani nic jiného elektrického!!!!, jednou rukou spotřebič a druhou topení nebo vodovodu!, při jakékoliv výměně úplně odpojit, event. vypnout pojistky, vyřadit probíjející zařízení (brní, hřeje, smrdí), sami neopravovat, dráty spadlé na zem, blesk, hašení el. proudu

První pomoc (nesmí být poslední) ( vždy má přednost naše zdraví¨