9. třída						27.

Reakce jaderného slučování

- lehké částice se sráží při obrovských rychlostech ( nutná je velmi vysoká teplota  (několik milionů °C) ( ta je jen v nitrech hvězd nebo při výbuchu bomby (termojaderné reakce)

- např. ve Slunci a hvězdách základní reakce:

- klasická jaderná bomba je použita jako rozbuška k ještě ničivější, vodíkové pumě

- dnes se snaží vědci sestrojit model vodíkové elektrárny – vodík by se slučoval na helium (stejně jako ve Slunci) a přitom by se uvolňovala energie (používají plazma)

- při jaderných reakcích se uvolňuje jen asi 1 % energie

- dokonalou (100%) přeměnou hmoty na energii je reakce částic a antičástic

- ke každé částici existuje její „dvojník“ s opačným nábojem

  - proton ( antiproton

  - elektron ( pozitron

- antičástic je velmi málo, využití anihilace tedy v daleké budoucnosti

Jaderná elektrárna

- výroba elektřiny

- štěpení uranu  při stálém výkonu tak, aby reaktor pracoval při teplotě několika set °C (podobná teplota je v uhelné elektrárně).

- primární okruh:

  - jaderný reaktor

    - aktivní zóna - část reaktoru, ve které je uloženo palivo a ve které probíhá štěpná reakce

      - palivové tyče (uran )

      - moderátor (voda nebo grafit) – zpomaluje neutrony

      - regulační tyče (kadmium nebo ocel s příměsí boru) – pohlcují přebytečné neutrony

      - havarijní tyče - při zvětšení počtu neutronů nad kritickou mez se automaticky vysunují a řetězovou reakce zastaví

  - tlaková nádoba - udržuje se v ní vysoký tlak zabraňující varu vody

  - parogenerátor – horká voda z primárního okruhu ohřívá vodu ze sekundárního okruhu a mění ji na páru

  - čerpadlo – udržuje vodu v primárním okruhu v oběhu

- sekundární okruh:

  - turbíny - přeměňují vnitřní energii páry na pohybovou energii

  - generátor - přeměňuje pohybovou energii na elektrickou)

  - transformátor - mění elektrické napětí vyráběného proudu

  - chladící věže - přeměňují páru zpět na vodu