7. třída						16.

Tření, třecí síla

Při každém pohybu působí proti pohybu třecí síla, která je způsobena:

- drsností dotykových ploch

  - nerovnosti povrchů do sebe zapadají, zachycují se, navzájem se brzdí (drsnější plochy)

  - vzájemné silové působení částic ve dotykových plochách (hladké plochy)

- odporem prostředí

## Měření třecí síly

Pokus: za siloměrem vláčíme těleso:

- po dřevě, linu, smirku

- různě těžká tělesa

|  | deska lavice | linoleum | papír | smirkový papír |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 g malé závaží | 0,06 N | 0,1 N | 0,16 N | 0,02 N |
| 50 g velké závaží | 0,05 N | 0,2 N | 0,11 N | 0,19 N |
| 150 g velké závaží | 0,18 N | 0,3 N | 0,42 N | 0,19 N |
| plně naložený vozíček | 0 N*) | 0 N*) | 0 N*) | 0 N*) |

*)mimo měřící přesnost siloměru

Velikost třecí síly závisí na:

  - tlakové síle, kterou působí těleso (kolmo) na podložku (hmotnosti tělesa)

obrázek dvou různě těžkých těles

  - na materiálu a drsnosti stykových ploch

obrázek dvou různých materiálů

V denní praxi:

pozitiva						negativa

škrtání sirek							zahřívání součástí strojů

zahřívání pneumatik F1					broušení, vrtání, řezání…

psaní, kreslení…						šplh na laně

zahřívání rukou						přehřívání brzd…

Pro zamezení nežádoucího tření se používají: ložiska, mazací oleje, chlazení …