7. třída						25.

#### Deformační účinky síly

# Tlak

- doposud jsme se bavili o pohybových (posuvném, otáčivém) účincích sil ( Newtonovy zákony), nyní deformace

Pokus: závaží na stole (pravítku, houbě…) působí na podložku tlakovou silou - ta vyvolává deformační účinky

Tlaková síla - celková síla, kterou působí jedno těleso na druhé

Pokus: nožem rozdělit plastelínu, tupým předmětem totéž → čím menší plocha, tím větší deformační účinek

podobně je tomu ve sněhu, na ledě

Pokus: dvě různě těžká závaží na pravítko → to se různě prohne →čím větší síla, tím větší deformační účinek

- to, jak moc se prohne pravítko, zdeformuje předmět, označujeme jako tlak

- tlak - podíl velikosti tlakové síly F a obsahu plochy S, na kterou síla působí

- tlak - „míra deformace“ tělesa

p =

- čím větší je tlaková síla F, tím větší je tlak

- čím větší je plocha S, tím menší je tlak

- jednotkou tlaku je pascal [paskal], označujeme Pa

Násobky:

1 hektopascal		1 hPa = 100 Pa

1 kilopascal		1 kPa = 1 000 Pa

1 megapascal		1 MPa = 1 000 000 Pa

Př.: Jakým tlakem působí na podložku kniha o hmotnosti 1,5 kg a obsahu styčné plochy 600 cm2?