8. třída						4.

Výpočet práce z výkonu a času

opakujeme: výkon, charakteristika, výpočet, jednotky

Př. Nákladní automobil jel po vodorovné přímé silnici po dobu 15 minut. Jeho motor měl stálý výkon 120 kW. Jakou práci vykonal motor?

P=120 kW

t=15 min = 900 s

W=? J            .

((( P  ((( W=P.t

W = 120 000 . 900

W = 108 000 000 J = 108 MJ

+ odpověď.

## Práci vypočítáme, když stálý výkon ve wattech násobíme časem v sekundách, W = P.t

### Výpočet výkonu pomocí síly a rychlosti

((( P = F . v

Výkon je přímo úměrný velikosti rychlosti tělesa.

Př. Elektromotor zvedá kabinu výtahu o hmotnosti 380 kg rovnoměrným pohybem rychlostí 3,0 m/s. S jakým výkonem pracoval elektromotor?

m = 380 kg ( F = 3 800 N

v = 3,0 m/s

P = ? W                                 .

## P = F . v

P = 3 800 . 3 = 11 400 W

#### P = 11,4 kW

+ odpověď

Práci můžeme vyjádřit také pomocí wattsekundy. Je to práce, kterou vykoná stroj o výkonu 1W za 1s. Označení Ws.

1kWh je práce, ....  DÚ!