8. třída						5.

Práce na jednoduchých strojích

- od nepaměti si lidé snažili práci usnadnit a vymýšleli zlepšováky na různou práci

Mezi jednoduché stroje patří: kladka, kladkostroj a páka.

zmenšuje se fyzikální práce použitím jednoduchých strojů? →→→ ne, jen zmenším sílu, kterou musím působit

W=F.s →když zmenším sílu, musím zvětšit dráhu

Pevná kladka

      - stejná práce, jakou

bychom vykonali zvednutím tělesa do stejné výšky bez

jejího použití.

F=2 N

F= 2 N	F=2 N

200 g

200 g		200 g

Volná kladka				Kladkostroj			Páka

s2=0,25 m	s1=1 m

F2=40 N

F1=10 N

F=1 N

Čím delší je dráha,

F= 0,5 N	po které působíme,

tím větší síla působí

200 g			     200 g	na pracovní straně

Při použití volné kladky		Síla je tolikrát menší	páky.

působíme poloviční silou		kolikrát větší je dráha,

po dvojnásobné dráze.		po které působíme.

Použitím jednoduchých strojů většinou zmenšujeme sílu, musíme však působit po úměrně delší dráze. Vykonaná práce zůstává ve všech případech stejná.