# 8. třída						19.

Tepelná výměna zářením

- zatím jsme se bavili o tepelné výměně vedením (tepelné vodiče, tepelné izolanty) – tedy při vzájemném dotyku látek a proudění – pohyb látky

- k tepelné výměně může dojít i zářením

- např. rozžhavené vlákno žárovky vysílá do okolí světlo, které vnímáme zrakem

- rozžhavené těleso vysílá do okolí zároveň se světlem tepelné záření, které nevnímáme zrakem, ale tepelnými čidly v pokožce našeho těla

- při přiblížení ruky k svítící žárovce pociťujeme, že ruka se zahřívá.

- těleso, které vysílá tepelné záření (např. svítící žárovka, Slunce) je zdrojem energie záření

- energie záření se přenáší z jednoho tělesa na druhé, přitom tělesa nejsou v přímém dotyku

- tepelné záření dokonale prostupuje vakuem

Pokus1: K svítící žárovce (s příkonem např. 60 W) přiblížíme dlaň. Pociťujeme. že se dlaň zahřívá tím více, Čím je blíže k žárovce. Opakujeme pokus se žárovkou o větším příkonu (např. 100 W), vlákno má nyní vyšší teplotu. Při stejných vzdálenostech jako v předešlém uspořádání pociťujeme, že se dlaň zahřívá více.

Pokus2: Stejné laboratorní teploměry přikryjeme tenkými listy z různých materiálů: první z nich lesklou hliníkovou fólii, druhý listem bílého papíru a třetí listem černého matného papíru. Na všechny tři listy necháme dopadat současně stejným způsobem tepelné záření z elektrické lampy. Po krátké době zjistíme, že nejvyšší teplotu má teploměr přikrytý listem černého matného papíru, nejnižší teplotu má teploměr přikrytý lesklou hliníkovou folií.

Zvýšení teploty tělesa při pohlcení tepelného záření závisí na:

- vzdálenosti zdroje záření od tělesa

- na teplotě zdroje záření

- na barvě a úpravě povrchu tělesa

- pohlcováním tepelného záření se teplota tělesa zvyšuje (zvětšuje se i jeho vnitřní energie)

- některá tělesa (prostředí) nepohlcují tepelné záření (např. vakuum) nebo je pohlcují jen velmi málo (např. tenká čirá skleněná deska)