8. třída						30.

#### Proudový a raketový motor

#### Proudový motor

Historie

#### V době po roce 1930 britský pilot a letecký inženýr Frank Whittle pracoval na myšlence tryskového (proudového) pohonu. Místo vířící vrtule, která letadlo táhne, budou horké plyny, řítící se z trysky proudového motoru, tlačit letadlo vpřed

#### v roce 1937 byl spuštěn první proudový motor na světě, upevněný na Whittleově zkušebním podstavci. Německý konstruktér Hans von Ohain si vypůjčil Whittleovy nápady a zkoušel svůj vlastní motor o několik měsíců později. Potom, v roce 1939, první letadlo s proudovým motorem zaburácelo ve vzduchu, bylo to německé letadlo Heinkel He-178. V roce 1941 jej poprvé a potom mnohokrát během druhé světové války vyzkoušeli Britové v několika verzích na letounech Gloster. Operačně byl nasazen až roku 1944 na letadle Gloster Meteor.

Vývoj

- první proudové motory po druhé světové válce dosahovaly užitečný tah odpovídající výkonu asi 1000 kW a jejich turbíny byly poháněny spalinami o teplotě 800°C

- rozměry i výkony turbín se stále zvyšovaly, počet turbinových i kompresorových kol v motorech vzrostl

- k motorům se na místě vstupu vzduchu montuje navíc ještě ventilátor, a proto se jim též říká turboventilátorové motory

- pro obří letouny se dnes tyto motory propouštějí turbínovými koly plyny o teplotě 1280°C a vyvozují tah asi 250kN

- proudové motory se vyrábějí ve velkých sériích

- největší výrobce, americký General Eletric, jich vyrobil od roku 1945 padesát tisíc

- životnost vzrostla z původních několika desítek hodin na deset tisíc i více provozních hodin.

Princip

- nejjednodušší proudové motory fungují na principu akce a reakce (třetí Newtonův pohybový zákon)

- vypouští horké spaliny ze zadní části motoru, tam narazí do vzduchu takovou rychlostí, že následná reakce letadlo pohání vpřed

- každou sekundu nasává dmychadlo více než jednu tunu vzduchu do vstupu - což je dosti vzduchu, aby vyplnil dva průměrné domy, pouze malá část z něho přijde do vlastního motoru, zbytek pak proudí přes vnitřní obal motoru a obklopuje horký a rychle se pohybující plyn v centrálním motoru

- dmychadlo je ohromný ventilátor, který má více než padesát pečlivě tvarovaných lopatek, konce lopatek se při otáčení pohybují tak rychle, až 10 000 km/h, že musí být vyrobeny ze zpevněné slitiny titanu

- proud vzduchu, který takto nabíhá čelním otvorem do motoru je stlačován lopatkovým kompresorem, ten stlačuje vstupující vzduch na vysoký tlak

- stlačený vzduch pak proudí do spalovací komory, kde se prudce zahřívá a rozpíná se do prostoru

- palivo (kerosin) se vstřikuje do stlačeného vzduchu ve spalovací komoře sestrojené ze žáruvzdorného materiálu

- palivo a vzduch hoří způsobem plynulého a řízeného "pomalého výbuchu„

- reakce vylétajícího proudu žhavých plynů proudících ze zadní trysky motoru způsobuje tah motoru

- žhavým plynům stojí v cestě jen běžné kolo turbíny ze žáruvzdorného materiálu, jejíž lopatky jsou roztáčeny plyny vycházejícími ze spalovací komory

- lopatková kola turbín pohánějí hlavní hřídel s dmychadlem a hnací hřídele kompresorů

- kompresor nasává zepředu vzduch a vhání ho do spalovací komory

- do stlačeného vzduchu se vstřikuje palivo (kerosin)

- plyny se zahřejí na vysokou teplotu, velkou rychlostí vycházejí z komory ven - pššššššá

- přitom otáčejí turbínou, která pohání kompresor

- rozžhavené plyny vychází zadní tryskou ven, tím způsobují tah motoru

Využití

- dopravní letadla

- nákladní letadla

- stíhačky

Raketový motor

- podobný jako proudový motor

- na rozdíl od většiny ostatních reaktivních motorů není závislý na atmosférickém kyslíku

- kyslík si „veze s sebou“

- potřebuje tedy palivo i okysličovadlo

- je schopen se pohybovat mimo atmosféru

- může být poháněn tuhými a kapalnými palivy

Využití

- mimo atmosféru

  - nosné rakety

  - raketoplán

  - meziplanetární družice

Použité zdroje:

Obr. 1 – [cit. 2012-02-20] použitelné pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Turbojet_operation-_axial_flow.png

Obr. 2 – [cit. 2012-02-20] použitelné pod licencí Public Domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pressure_fed_rocket_cycle_cz.png

# Text boxes

Obr. 1

Obr. 2