8. třída						31.

#### Elektrický náboj, elektrické pole

Pokus1: list papíru + polyethylenový sáček o sebe přetřít ( drží na sobě ( přitahují se elektrickou silou

Pokus2: dva balónky nafouknout, třít je vlněnou látkou,  pověsit k sobě ( odpuzují se

Pokus3: polyethylenový proužek třeme mezi prsty ( zelektrují se oba stejným (záporným) nábojem ( odpuzují se

##### Atomy a ionty

atomové jádro - protony (+) a neutrony (bez náboje)

elektronový obal - elektrony (-)

v atomu - stejný počet p+ a e-

- p+ má stejně velký náboj jako e- →  atom el. neutrální.  p+ = e-

- el. síla „drží“ vcelku atomové jádro a el. obal

- atomy různých prvků se liší počtem protonů v jádře, tzv. protonovým číslem

Ionty nemají stejný počet protonů a elektronů (kladné a záporné ionty).

- třením dvou těles

- vysoká teplota ( prudké srážky atomů  sem tam vznikají ionty

- chemickou reakcí (rozbitím vazeb nestabilních atomů)

- dopadem záření (např. UV)

- při elektrování těles dochází k přemístění elektronů z jedné látky na druhou ( jeden náboj začne převažovat ( tělesa jsou zelektrovaná

- zelektrovaná tělesa mají kladný nebo záporný náboj

- nesouhlasné náboje se přitahují, souhlasné se odpuzují

dva obrázky podle pokusů

Okolo každého zelektrovaného tělesa je el. pole.

Některé látky jsou dobrými vodiči el. proudu (obsahují volné částice s nábojem) jiné izolanty (neobsahují volné částice s nábojem).

DÚ: Příště si donesete dobré pravítko, vlněný svetr a jeden mikrotenový sáček (budou pokusy)