8. třída						34.

Kondenzátor

v r. 1747 – město Leiden – profesor objevil láhev – pokus s hlavní (od pušky) a nádobou, do které střádal el. náboj ( pokus se zdařil ( láhev mu dala obrovskou ránu (propojil kladnou a zápornou část aparatury svým tělem)

#### Leidenská láhev								Kondenzátor

drátek na nabití vnitřní části

polystyren

sklo

vnější staniol

vnitřní staniol

izolant

# Text boxes

opačně el. nabité desky

Pokus: zapojit obvod nejdříve se zdrojem, potom s kondenzátorem, žárovka by měla bliknout. Zkusit po skupinách v lavicích.

- osamělý vodič lze nabít jen velmi málo – brzy začnou převažovat odpudivé síly mezi stejným nábojem

- kondenzátor slouží k uchování co největšího náboje

- dvojice desek oddělených tenkým izolantem, opačně nabitých dokáže uchovat obrovský náboj

- uchovaný el. náboj je tím větší, čím větší je plocha desek a tenčí izolant

- velikost náboje, který je na kondenzátor možno přivést je kapacita kondenzátoru

Schematická značka:

Použití: v přístrojích, ve kterých je třeba krátkodobě soustředit velký el. náboj (blesk fotoaparátu, spotřební elektronika …)