8. třída						37.

Měření elektrického proudu

uprostřed (2 ampérmetry), zezadu sešitu překreslit 4 schémata obvodů podle uč. str. 34 vpravo uprostřed

- el. proud – proud usměrněných částic s nábojem (běhají tam breberky) – nebo představa proudící vody, čím větší průtok, tím více vody ( stejně tak elektřina ( čím více el. náboje projde vodičem za sekundu, tím je větší proud

El. proud:

- fyzikální veličina, ozn. I

- zákl. jednotkou je 1 A [ampér]

1 A = 1 000 mA = 1 000 000 (A

Vodičem prochází proud 1 A, jestliže jím projdou za každou sekundu částice o náboji 1 C.

I = 	    (náboj za čas)

Jak je velký 1 A?

- kalkulačkou 100 (A

- žárovkou 60 W prochází proud asi 0,3 A

- barevnou televizí 1 A

- žehličkou asi 5 A

- el. svářečkou asi 1 kA

- el. proud měříme ampérmetrem 	                A

ručkový (analogový)

digitální

Před měřením:

- zjistíme velikost jednoho dílku stupnice

- póly ampérmetru musí souhlasit s póly zdroje

### Příklady podle žákovského ampérmetru

Zapojení ampérmetru:

obr.-  jednoduchý obvod se žárovkou a ampérmetrem

Ampérmetr řadíme v obvodu s ostatními spotřebiči vždy za sebou (sériově)!!!

obr. chybného zapojení červeně škrtnutý

Proud je ve všech částech nerozvětveného obvodu stejný.

- upozornit na stejnosměrný a střídavý proud a značku  =  (DC) a  ~ (AC)

DÚ: Nasimuluj 4 obvody a ampérmetrem, pokaždé zapoj jiný počet žárovek..