8. třída						38.

Měření elektrického napětí

Pokus1: zapojit obvod se žárovkou a ampérmetrem, měnit napětí, co se děje se žárovkou, co s proudem? ( žárovka svítí více, prochází větší proud, proč?

- co je el. napětí? ( při zapojení baterie do obvodu se vytvoří el. pole, jeho působením se volné částice s nábojem přemísťují, el. pole koná práci (zdroj koná práci). Čím větší napětí, tím větší el. síla, tím větší práce. Na volné částice působí větší síla, pohybují se „rychleji“. (proto vlákno žárovky svítí více).

- napětí je nejen na pólech zdroje, ale i na svorkách spotřebičů (k průchodu částic přes spotřebič je třeba vykonat práci

- el napětí U je dáno velikostí práce potřebné k přemístění částic s určitým nábojem:

#### Základní jednotkou je 1 V (volt).

1 kV = 1 000 V = 103 V;    1 mV = 0,001 V = 10-3 V

ručkový (analogový)

- měříme voltmetrem                                                   podobné zásady jako u ampérmetru

digitální

V

Pokus: zkusit měřit napětí mezi svorkami dvou různých žárovek zapojených v obvodu za sebou

DÚ: nasimuluj  obvody s různým množstvím spotřebičů a voltmetry k nim připojené

# Text boxes

- zdroj vytváří el. pole

- to působí na částice s nábojem

- ty se pohybují

- zdroj koná práci

- čím větší napětí zdroje, tím větší síla působí na částice s nábojem, tím více jich vodičem projde

- voltmetr připojujeme ke spotřebiči (zdroji) vždy paralelně (vedle sebe)