8. třída						41.

Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

# Pomůcky: vodiče různých délek, tlouštěk a materiálů, měřidlo odporu

- různé vodiče použijeme k pokusům:

1) Délka vodiče l:

Odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce (čím větší délka, tím větší odpor)

menší R					    větší R

2) Obsah příčného řezu (tloušťka) S

Odpor vodiče je nepřímo úměrný obsahu jeho příčného řezu (čím větší příčný průřez, tím menší odpor)

větší R				   menší R

3) Materiál vodiče (ρ)

Odpor vodiče závisí na materiálu vodiče.

měď					    hliník

menší R					    větší R

4) Teplota vodiče

Odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí teplotou

větší R

menší R

El. odpor vodiče lze vypočítat podle vztahu:

R =

Měrný el. odpor udává hodnotu odporu určitého vodiče o délce 1 m a průřezu 1 m2. Jednotkou je Ω.m

( v tabulkách)

# Text boxes

kus drátu

ρ – měrný el. odpor vodiče

l – délka vodiče

S – příčný průřez vodiče