8. třída						43.

Výsledný odpor rezistorů vedle sebe

# Pomůcky: zapojení podle obrázku

- tak, jak je to s paralelním zapojením?

Pokus:

(  I = I1 + I2

Proud v nerozvětvené části se rovná součtu proudů v obou větvích.

( U1 = U2 = U  (

Napětí na obou větvích je stejné.

;        ;

Jestliže   I = I1 + I2   , potom    , nebo také

Převrácená hodnota výsledného odporu dvou rezistorů spojených v el. obvodu vedle sebe se rovná součtu převrácených hodnot odporů obou rezistorů.

Poměr proudů v jednotlivých větvích se rovná převrácenému poměru jejich odporů (tam, kde je menší R je větší I):

I1 : I2  =   R2 : R1

# Text boxes

| I(mA) | I1(mA) | I2(mA) | U1(V) | U2(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 4 | 4 |
|  |  |  | 6 | 6 |
|  |  |  | 8 | 8 |