8. třída						44.

Reostat. Dělič napětí (potenciometr)

# Pomůcky: reostaty, souprava Elektřina

zkoušíme: zdroje el. napětí, Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů za sebou

opakujeme: výsledný odpor rezistorů vedle sebe

Pokus: Na válci z izolantu je navinut odporový drát, jehož konce jsou spojeny se dvěma svorkami. Kromě těchto svorek má reostat třetí svorku, spojenou s vodivým kontaktem (jezdcem), který se posunuje po drátě (nebo vodivé vrstvě) rezistoru. Posunováním jezdce reostatu se mění odpor mezi krajní svorkou reostatu a jezdcem.

Reostat je rezistor, jehož odpor je možno měnit. Využívá se k:

- Ke změně proudu v obvodu

Posouváním jezdce doprava se zvětšuje délka drátu cívky zařazeného do elektrického obvodu. Proto se zvětšuje také elektrický odpor drátu zařazeného do obvodu a zmenšuje se elektrický proud procházející obvodem. Posouváním jezdce doleva se odpor drátu zařazeného do obvodu ……. (Jas žárovky se……). Elektrický proud procházející obvodem se zvětšuje. Obvodem prochází největší proud, když je jezdec těsně u svorky {A).

- Reostat jako dělič napětí (potenciometr)

Závity cívky reostatu můžeme považovat za vodiče spojené za sebou. Posune-li se jezdec (C) doprava, ………… se počet závitů rezistoru připojených k voltmetru, a tím i napětí mezi body (A) a (C). Jas žárovky se tím …………… Největší napětí mezi body (A) a (C) je tehdy, když je jezdec těsně u svorky (B). Při posunutí jezdce doleva nastává jev opačný. Napětí mezi body (A) a (C) se zmenšuje. V každé poloze jezdce (C) se oddělí z celkového napětí mezi body {A) a (B) určitá část.

Toto použití reostatu nazýváme dělič napětí (potenciometr).

Reostat využíváme k regulaci procházejícího proudu nebo napětí.