8. třída						46.

Výkon elektrického proudu

# Pomůcky: bystrá hlava

- dva ohřívače ohřívají stejné množství vody o stejné teplotě, jeden ji uvede do varu dříve, čím to je? → výkon

- stejnou el. práci vykonal jeden dříve – má větší výkon

- výkon je vlastně práce za čas:

P =  →→→   P = U . I

příkon P0 – bere v úvahu celkovou přijatou energii

výkon P – zahrnuta skutečně vykonaná práce

účinnost:  η = (.100%)

- účinnost klasické žárovky je 8% (8% energie jde na svícení, 92% na teplo)

- snahou je účinnost co nejvíce zvýšit (šetřivky, výbojky, diody atd..)

#### Je-li mezi konci vodiče stálé napětí U a vodičem prochází stálý el. proud I, určíme el. příkon ze vztahu:

P0 = U . I

Jednotkou příkonu je 1 watt (W).

El. práci lze vypočítat podle vztahu W = P.t

Jednotkou el. práce je 1 wattsekunda. (W.s). Její hodnota odpovídá 1 J. (1 Ws = 1 J)

Častěji užívaná jednotka je 1 kilowatthodina (1 kWh).

1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ

DÚ: Zjistit příkon aspoň 3 nějakých domácích spotřebičů (je to ten údaj s watty)